## Slide 1
Funderingsproblematiek
26-03-2026
Ing. D. Zandbergen

## Slide 2: Introductie Problematiek – Aandacht in droge zomers

## Slide 3: Introductie KCAF
KCAF
KCAF is een landelijke, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk (opgericht in 2012) die kennis over funderingsproblemen verzamelt, verbetert en deelt. Samen met overheden, kennisinstellingen en partners ondersteunt KCAF projecten, pilots en adviestrajecten, en vergroot zij via funderingsloket.nl de bewustwording rond funderingsrisico’s.
Subsidie
KCAF ontving een subsidie van het Ministerie van BZK om de aanpak van funderingsproblemen te versterken via verbeterde richtlijnen, uitbreiding van loketten en stimulering van innovatie en onderzoek.
Samenwerking
KCAF werkt samen met het Kennis Centrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) en neemt het onderdeel funderingen op zich. Ook werkt KCAF met Stevige Steden en het Platform Slappe Bodem aan een integrale, gebiedsgerichte aanpak.

## Slide 4: Introductie KCAF
Coalitie Deltaplan aanpak Funderingsschade Regie vanuit het Rijk is nodig voor een integrale aanpak. Het Deltaplan Funderingsschade moet worden belegd bij een minister van Wonen.
De KCAF-richtlijn; Funderingsonderzoek & QuickScan
KCAF publiceert richtlijnen voor funderingsonderzoek, herstel en gemeentelijke aanpak, zodat alle partijen funderingsrisico’s op een uniforme en onderbouwde manier kunnen beoordelen en aanpakken.
Opleidingen en Cursussen
Een cursus over het ontstaan, voorkomen en herstellen van funderingsproblemen.

## Slide 5
De Thermometer

## Slide 6
Meldingen – Bouwen in de Delta

## Slide 7: Meldingen – Bouwen in de Delta
@KCAF Maart 2025
Melding
Nationaal funderingsloket
Nauwelijks meldingen Meerdere meldingen
In 2024 zagen wij een:
aanzienlijke stijging in bewustwording en vragen vanuit de financiële sector.
stijging van particuliere en makelaars die data op vragen
De vragen worden niet tot meldingen gerekend
Meldingen in 2024:
Meer dan 70% over panden met
een ondiepe fundering.
Daarvan 30% bodemdaling gerelateerd
En 40% grondwater gerelateerd
Notes: Wat ook blijkt is dat de ondiepe fundering (op staal) bij meer dan 50% van de panden van toepassing is. Een groot deel al voorzien van een betonnen paal en in verhouding maar een gering deel van een houten paalfundering is voorzien.

## Slide 8
Geschiedenis bodem – Bouwen in de Delta

## Slide 9
Bodemdaling

## Slide 10: Bodemdaling

## Slide 11: Bodemdaling

## Slide 12: Bodemdaling

## Slide 13: Bodemdaling

## Slide 14: Gevolgen van bodemdaling
Onder de (binnen)stad zitten verschillende soorten grondlagen:
Gevolgen:
Wateroverlast Funderingsproblemen

## Slide 15
Gevolgen van bodemdaling:
Openbare ruimte

## Slide 16: Gevolgen van bodemdaling: Openbare ruimte
Hoge kosten ontstaan door:
Regelmatige ophogingen (gemiddeld 50–60 cm per cyclus) door sterke bodemdaling.
Snellere aanpassing en onderhoud van riolen en huisaansluitingen.
Verschilzettingen zorgt voor minder ruimte voor waterberging in de riolen.
Sneller herstel en vervanging van verhardingen (wegen, trottoirs, pleinen) door scheefzakking of te geringe ontwateringsdiepte (afstand tussen maaiveld en grondwater).
Aantasting van groen: bomen overleven ophogingen vaak niet doordat wortels verstikken, en openbaar groen moet bij ophogingen opnieuw worden aangelegd.

## Slide 17
Gevolgen van bodemdaling:
Panden

## Slide 18: Gevolgen van bodemdaling: Wateroverlast
Waterschade:
Water in kruipkelder door een te hoge grondwaterstand
Water over de drempel door (zware) regenval

## Slide 19
Gevolgen van bodemdaling:
Funderingsschade

## Slide 20: Welke funderingsrisico’s zijn er?
Zaanstreek
Schimmel- & Bacteriële aantasting van
houten palen
Zuid-Holland
Schimmelaantasting van houten palen & negatieve kleef
Veenweide gebied
Uitdroging van veenlagen met
Bodemdaling tot gevolg
+ bacterieaantasting
Rivieren gebied
Uitdroging van kleilagen met
bodemdaling tot gevolg
Groningen
Bodemdaling door gaswinning
Zuid-Limburg
Bodemstijging mijnbouw
Midden-Holland
Uitdroging van veenlagen met
bodemdaling tot gevolg
& schimmelaantasting en negatieve kleef
Zeeland
Uitdroging kleilagen met
Bodemdaling tot gevolg
Drenthe, Noord-Overijssel
Bodemdaling van klei-, veen-
en leemlagen
Noord-Brabant
Bodemdaling van klei- en veenlagen
en slappe zandgronden
Bron zakkingskaart: Deltares (2022)
Bron Funderingsprobleemgebieden: FunderMaps (2024)

## Slide 21: Funderingsschade
Funderingsschade
Droogstand van de palen, doordat grondwater te laag staat en/of weglekt: schimmelaantasting (paalrot)
Bacteriële aantasting van de palen, ook onder water, grenen erg gevoelig; (palenpest)
Negatieve kleef (extra belasting aan de palen door ophogingen openbare ruimte)
Optrekkend vocht (schimmel aantasting aan muren en vloeren)
(Verschil)zakking Vervorming over bouweenheid als gevolg van bodemdaling, draagkracht te kort of krimp- zwel gedrag van kleigronden.
Draagkrachtte kort Van (houten) paalfundering als gevolg van toegenomen belasting of een te licht paalontwerp.

## Slide 22: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Droogstand (Paalrot)

## Slide 23: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Droogstand (Paalrot)

## Slide 24: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Bacteriële aantasting (Palenpest)

## Slide 25: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Bacteriële aantasting (Palenpest)

## Slide 26: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Negatieve kleef

## Slide 27: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Negatieve kleef

## Slide 28: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Optrekkend vocht

## Slide 29: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Optrekkend vocht

## Slide 30: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Verschilzakking

## Slide 31: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Verschilzakking

## Slide 32: Welke Funderingsrisico’s zijn er? – Bodemdaling

## Slide 33
De Stand van het Land

## Slide 34: De stand van het land – Funderingstypes
Verhouding funderingstype over alle panden met woonfunctie in Nederland
Ondiepe fundering
(Fundering op staal)
Betonpaal fundering
370k
3,65 miljoen
2,38 miljoen
Houten paal fundering

## Slide 35: De stand van het land – Funderingsrisico’s
Chart: Droogstandsrisico bij panden met houten palen
| Laag | Midden | Hoog
Droogstandsrisico bij houten palen | 110261 | 199747 | 52755
Chart: Optrekkend vocht en verschilzakking bij panden met ondiepe funderingen
| Laag | Midden | Hoog
Optrekkendvocht en verschilzakking bij ondiepe funderingen | 3202913 | 319255 | 115573
Totaal 375.000 panden
Totaal 3.750.000 panden
Reeds herstelde panden
28.750

## Slide 36
Inzicht in Funderingsrisico;s
Ing. Don Zandbergen

## Slide 37
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
De aanpak om vanuit de beschikbare funderingsinformatie tot landsdekkende analyses van funderingsrisico’s te komen, hanteert het zevenmodel.
Van Grof naar fijn
Dit model draait om de kunst van uitsluiten en vaststellen door te analyseren en onderzoeken

## Slide 38
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
Onderzoeken
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)

## Slide 39
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
Onderzoeken
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)

## Slide 40: Wat is FunderMaps?
FunderMaps is en online platform dat op een gemakkelijk wijze database , risicomodellen en GIS koppelt voor de gebruiker.
FunderMaps is als Asset Management tool specifiek gericht op het verwerken van funderingsgegevens en analyseren van funderingsrisico’s

## Slide 41: Datadekking – Datadekking
Oktober 2020
  Vastgesteld
  Afgeleid
  Model
Oktober 2022
  Vastgesteld
  Afgeleid
  Model
Oktober 2024
  Vastgesteld
  Afgeleid
  Model
September 2025
  Vastgesteld
  Afgeleid
  Model
2,3%
0%
97,7%
3,9%
2,0%
94,1%
5,9%
34,0%
60,1%
Dichtheid
(t.o.v. panden bouwjaar <1980)
Betrouwbaarheid
funderingstype
(t.o.v. panden bouwjaar <1980)
99,9%
-
73,8%
99,9%
95,1%
81,2%
99,9%
95,1%
83,5%
9,4%
35,5%
55,2%
99,9%
95,8%
83,8%
Hier staan >2 miljoen puntjes ;-)
Vastgestelde gegevens

## Slide 42: Onsluiting in map-viewer - Funderingstype

## Slide 43: Modellen – Funderingstype (vastgesteld + indicatief)

## Slide 44: Ontsluiting in map-viewer – Kwaliteitsgegevens uit onderzoeken

## Slide 45: Ontsluiting in map-viewer – Pandzakking

## Slide 46: Modellen – Funderingsrisico’s

## Slide 47: Het Funderingsrisicorapport
Rapport is niet openbaar
Rapport bevat gegevens uit de FunderMaps database, modelgegevens en uitgangspunten (data)
Rapport geeft een statistische duiding voor de rest van de wijk
Rapport wordt alleen verstrekt aan professionals taxateurs (training vereist)
Betrouwbaarheid gegevens wordt aangegeven als “vastgesteld” of “indicatief”
Gemeentes ed. met eigen systeem kunnen aansluiten of wordt naar doorverwezen voor (meer) gegevens

## Slide 48
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
Onderzoeken
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)

## Slide 49
Inzicht in funderingsrisico’s – Aanvullend onderzoek conform QuickScan-richtlijn
QuickScan
De QuickScan Funderingsonderzoek biedt een snelle en efficiënte manier om het funderingsrisico van een pand in te schatten wanneer een taxateur of hypotheekverstrekker meer zekerheid wenst. De QuickScan wordt uitgevoerd volgens de nieuwe Richtlijn QuickScans.
Het onderzoek onderscheidt panden met een acceptabel laag risico, waarbij verder onderzoek niet nodig is, en panden met een verhoogd risico, waarvoor een volledig funderingsonderzoek noodzakelijk is.
De QuickScan wordt uitgevoerd door erkende bedrijven die gebruikmaken van de FunderMaps-database en de beoordelingsrichtlijn voor QuickScans, beschikbaar voor bedrijven op de erkenningsregeling.
Met behulp van de FunderScan-app kunnen resultaten snel worden verzameld, beoordeeld en gerapporteerd.
QuickScan

## Slide 50: Inzicht in funderingsrisico’s – QuickScan-richtlijn
  Wat bevat de QuickScan
  De QuickScan bestaat uit 3 meetonderdelen op locatie:
  Visuele inspectie (scheuren)
    Schouwen van de buitenmuren / vertrekken.
    Inventariseren van signalen die relatie hebben met vervorming en daarmee met het functioneren van de fundering
  Loodmeting
  Lintvoegmeting
  (Optioneel, verplicht indien beschikbaar) Pandzakking
  (Optioneel, verplicht indien beschikbaar) Archiefdata
  De meetresultaten worden conform de KCAF-richtlijn beoordeeld en verwerkt op kaartmateriaal.
Notes: Dit gebeurt op basis van een gevelopname van scheuren, scheefstandsmetingen en eventueel pandzakkingsgegevens. Deze methodiek maakt gebruik van uitwendige, gemakkelijk te verkrijgen metingen als indicatoren voor funderingsproblemen. Daarnaast kan bij de QuickScan gebruik worden gemaakt van de applicatie FunderMaps, waarin diverse algemene en eventueel pand-specifieke (archief)gegevens zijn opgenomen
Archiefonderzoek (optioneel): Een vastgesteld uitgangspunt of aanname voor het funderingstype is bepalend bij de beoordeling.

## Slide 51
UseCase Aanvullend onderzoek conform QuickScan-richtlijn

## Slide 52: De QuickScan – Visuele inspectie

## Slide 53: De QuickScan - Loodmeting

## Slide 54: De QuickScan - Lintvoegmeting

## Slide 55: De QuickScan – Satelliet metingen (optioneel)

## Slide 56: De QuickScan - Beoordeling
  De beoordeling
  De meetresultaten worden beoordeeld en er wordt een risico op pandniveau aangeduid.
  Dit gebeurt op basis van expert judgement door een adviseur maar wordt ondersteund met een modelresultaat, gebaseerd op de meetresultaten om zorg te dragen voor consistentie.
Notes: Gebouweigenaren en -beheerders kunnen hiermee proactief funderingsproblemen identificeren en aanpakken voordat ernstige (constructieve)schade ontstaat of de bruikbaarheid van een pand serieus wordt aangetast. Het eindresultaat is een snelle en efficiënte manier om het risico op funderingsproblemen vast te stellen

## Slide 57: De QuickScan – Beoordelingsmethodiek
  Veel mogelijkheden bij verschillende meetresultaten en locatie afhankelijk (omgevings)omstandigheden.
  Een model moet iedere FunderScan een consequente beoordeling geven.

## Slide 58
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
Onderzoeken
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)

## Slide 59
Meer onderzoeksonderdelen t.o.v. QuickScan
Ten opzichte van een QuickScan kent een volledig funderingsonderzoek meer onderzoeksonderdelen. De belangrijkste verschillen zijn:
Er worden aanvullende bovengrondse metingen uitgevoerd.
Archiefonderzoek is essentieel voor de beoordeling van de resultaten.
De fundering wordt vrijgegraven om de geometrie op te nemen.
Er wordt houtonderzoek uitgevoerd, zowel in het veld als in het laboratorium.
Hierdoor is het mogelijk een exact waardeoordeel te geven met een handhavingstermijn (restlevensduur van de fundering).
Volledig Funderingsonderzoek